附件1

2022年11月份重大安全风险辨识汇总表

| 序号 | 风险地点 | 风险类别 | 风险 等级 | 风险描述 | 管控措施 | 管控单位 | 管控负责人 | 预计消 除日期 | 技术指导部门及负责人 | 监督部门及负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 主井提升系统 | 机电 | 重大 （年度常态） | 主井提升系统为立井单提升机提升。 立井提升，有过速、过卷、断主绳、断尾绳、箕斗过装、罐道变形、制动系统故障等情况，存在容器坠落的风险。 | 1.严格执行周期维护保养制度，加强日常维护，及时掌握提升装备、电控设备、制动系统、润滑系统、信号系统及装卸载设备运行情况，做好预防性检维修工作。 2.做好井筒装备检查，动态掌握井筒装备状态，针对存在问题提前制定检修计划，按期进行钢丝绳、悬挂装置检查。 3.严格按照提升能力及相关规定进行提升操作，严禁超载提升；加强作业人员技能培训，杜绝人为操作失误。 4.加强作业人员技能培训，熟悉杜绝人为操作失误。 5.检维修作业人员必须按专项安全技术措施要求佩戴个人劳动防护用品。 6.当主井提升系统重大风险转化为事故时，岗位人员立即按应急处置预案上报调度信息中心，按矿调度指令启动应急处置程序。 | 运转工区 | 孙晓成 | 2022.12 | 机电管理科 王玉东 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 副井提升系统 | 机电 | 重大 （年度常态） | 副井提升系统为立井双提升机提升。 立井提升，有过速、过卷、断主绳、断尾绳、超载、罐道变形、制动系统故障等情况，存在坠罐的风险。 | 1.严格执行周期维护保养制度，加强日常维护，随时掌握提升装备、电控设备、制动系统、润滑系统、信号系统、操车系统运行情况，做好预防性检维修工作。 2.做好井筒装备检查，动态掌握井筒装备状态，针对存在问题提前制定检修计划，按期进行钢丝绳、悬挂装置、罐笼、平衡锤检查。 3.严格按照提升能力及相关规定进行提升操作，严禁超员、超载提升；加强作业人员技能培训，杜绝人为操作失误。 4.加强作业人员技能培训，熟悉杜绝人为操作失误。 5.检维修作业人员必须按专项安全技术措施要求佩戴个人劳动防护用品。 6.当副井提升系统重大风险转化为事故时，岗位人员立即按应急处置预案上报调度信息中心，按矿调度指令启动应急处置程序。 | 运转工区 | 孙晓成 | 2022.12 | 机电管理科 王玉东 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 中央风井主通风系统 | 机电 | 重大 （年度常态） | 主通风系统出现故障，存在风机停止运转，造成井下停风的风险。 主通风机倒机运行，倒机过程中存在风机停止运转，造成井下停风的风险。 | 1.严格执行供用电管理、维护、电气设备巡检制度，按时对供电设备进行检修。 2.严格落实主通风机及附属设备的运行维护，按时巡检；岗位人员每小时巡检一次，机电维修工每天巡检一次，发现隐患及时处理。 3.做好备用风机检查工作，确保备用风机时刻保持完好状态；严格按照倒机程序进行倒机，每月倒机一次，倒机后及时检查停止运行的风机，确保完好；按时检查防爆帽及反风设施。 4.每年按规定进行一次反风演习，确保矿井整体通风系统完好。 5.做好作业人员业务培训，提高在岗人员的技术水平和应急处置能力。 6.检维修作业人员、电气操作人员必须按专项安全技术要求佩戴个人劳动防护用品。 7.发生紧急情况，岗位人员立即按应急处置预案上报调度信息中心，按照调度指令启动应急预案。 | 运转工区 | 孙晓成 | 2022.12 | 机电管理科 王玉东 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 地面110kV变电所 | 机电 | 重大 （年度常态） | 110kV变电所担负矿井全部用电负荷，共有三路110kV进线电源，分别为接煤Ⅰ线、接煤Ⅱ线、海煤线。其中接煤Ⅰ线、接煤Ⅱ线两回路进线电源引自接庄220kV变电站110kV Ⅱ母线，海煤线引自海川变电站110kV Ⅱ母线。三回路电源线路上均未分接其他负荷，正常运行方式一用两备，运行回路停电时，任一备用回路均能担负矿井全部负荷。 按济宁供电公司下发的停电时间对110kV变电所接煤Ⅰ线间隔所属设备进行电气预防性试验、检修，110kV系统单母线运行。 华聚能源股份有限公司计划11 月 29 日至 11 月 30 日进行110kV 接煤Ⅰ线、接煤Ⅱ线 1#-3#杆塔防腐刷漆、避雷线更换工作，施工期间矿井进线电源接煤Ⅰ线、接煤Ⅱ线同时停电，矿井单电源供电。 若进线电源线路、开关等出现故障，或灾害性天气等其它原因，造成进线电源均无法短时恢复送电，可造成矿井全矿停电，矿井通风系统、排水系统等无法正常运转，诱发井下各种灾害。 | 1.按照巡检标准要求，做好设备、设施的巡检，发现问题及时处理。进线电源线路施工期间加强对重点部位的巡检及测温工作。 2.严格落实设备、设施的检修、维护工作，杜绝设备带病运转。 3.倒闸操作严格执行工作票、操作票制度和倒闸操作监护制度，确保倒闸操作规范，防止出现误操作。 4.严格履行工作许可制度，施工前交待现场安全措施并进行危险点告知。 5.对运行数据进行监视分析，研判系统运行风险。针对系统运行情况、潮流分布情况，合理调整运行方式。 6.设立完备的应急处置预案、机制和人员队伍，根据线路施工期间运行方式进行事故预想，制定应急处置措施并提前组织人员进行学习、演练。 7.若矿井三路电源进线均失电且短时无法恢复时，及时按操作规程开启2台1400kW发电机组带矿井副井提升机及调度机房负荷运行。 8.严格落实外围高压供电线路巡查，发现问题后及时与华聚能源公司沟通，保障矿井外围高压供电线路安全。 9.做好作业人员业务培训，提高在岗人员的技术水平和应急处置能力。 10.检维修作业人员、电气操作人员必须按专项安全技术要求佩戴个人劳动防护用品。 11.发生紧急情况，岗位人员立即按应急处置预案上报调度信息中心，按照调度指令启动应急预案。 | 运转工区 | 孙晓成 | 2022.12 | 机电管理科 王玉东 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 主胶带运输系统 | 火灾 | 重大 （年度常态） | 井下原煤运输系统分南、北两翼：北翼主运输系统为北翼胶带输送机，北翼将原煤运至主井1#煤仓；南翼主运输系统分别为南翼配煤、南翼、南翼下山、-740一部、-740二部及十采胶带输送机，南翼将原煤运至主井1#仓或通过配煤皮带配煤至主井2#、3#、4#煤仓。 在生产中存在皮带转载点联锁保护不起作用、转载点卡矸石、铁器等杂物，造成胶带跑偏、撕裂、断带，致使胶带巷沿途或转载点散煤、积煤、转动部位摩擦产生高温等危害，存在引燃积煤、皮带、电缆火灾等风险。 | 1.落实皮带巷设备、设施巡查各项制度，及时对沿线积煤进行清理，杜绝积煤磨皮带现象。 2.落实日常检查维修工作，排查转载点、给煤机、储带仓等重点部位运行情况，通过增设保护、设置开放式清扫器，从源头上有效杜绝矸石卡堵、异物堵塞造成的隐患。 3.定期排查皮带及托辊使用情况，采取皮带跑偏调整、托辊更换等有效方式，保证现场安全作业环境。 4.定期检查皮带系统各项保护装置，并按照周期进行试验，确保各项保护装置齐全、灵敏、可靠。 5.落实皮带巷一氧化碳、烟雾等安全监控传感器管理工作，若出现传感器报警，立即查明原因进行处理。 6.按期检查皮带巷消防栓装置、防尘管路、喷雾装置的配备及完好情况，定期进行冲尘工作，确保现场环境安全。 7.做好作业人员业务培训，提高在岗人员规范操作和应对火灾的技术水平和应急处置能力。 8.检维修作业人员、电气操作人员必须按专项安全技术要求佩戴个人劳动防护用品，在岗人员必须熟练掌握自救器使用流程。 9.发生紧急情况，岗位人员立即按应急处置预案上报调度信息中心，按照调度指令启动应急预案。 | 机电工区 | 孙晓成 | 2022.12 | 机电管理科 王玉东 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 23下10综放工作面 | 火灾 | 重大 | 23下10综放工作面平均煤厚为4.94m，煤机割煤高度3.0m，放煤平均高度1.94m；煤层自燃倾向性为自燃，最短自然发火期为50天。 11月份工作面回采期间通过F20901（H=3.2m）等断层，工作面北部方向为23下11综放面采空区、南部方向为23下09综放面采空区，相邻大面积采空区，回采期间该工作面和相邻采空区遗留有松散煤体，存在火灾风险。 | 1.严格执行《23下10综放工作面防灭火专项安全技术措施》。 2.加强对采空区发火指标气体、有害气体的连续监测和预测预报，定期对两侧采空区气体取样化验。 3.利用KJ95X安全监控系统,随时监测工作面气体情况。 4.持续开展对采空区的预防性注惰性气体、注浆（凝胶）工作，对煤壁破碎地点、停采线进行喷浆处理。 5.揭露断层面时在架间、架后进行打眼压注凝胶。 6.两顺槽每隔20m挂带经纬网的柔性挡风帘，每隔30-50m施工2道隔离墙。 7.定期对进回风端头和架后丢煤区喷洒MEA防灭火阻化剂。 8.受断层和接露老巷影响工作面推进缓慢时，通过采空区预埋的注浆管路进行注浆。 9.提高工作面的煤炭回收率，减少丢煤。 10.加强井下职工矿井火灾防治知识及安全风险管控培训工作。 11.入井职工必须随身携带自救器，当发生火灾时应迅速佩戴自救器。 12.当作业地点发生火灾时，必须立即停止工作采取有效措施处理并汇报调度信息中心，若灾情无法得到有效控制，要妥善撤离现场。 | 综采一区 | 孙晓成 | 2023.06 | 通防科 顾 野 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 23下10综放工作面 | 煤尘 爆炸 | 重大 | 23下10综放工作面所采煤层，煤尘具有爆炸性,火焰长度110mm，抑制煤尘爆炸最低岩粉量35%。 工作面有中间巷，生产时割煤、移架、运输等环节产尘多，有煤尘爆炸风险。 | 1.生产期间，开启煤机内外喷雾、使用好架间、放煤喷雾，各转载点开启转载点喷雾，确保雾化效果良好。 2.严格落实防尘制度，每班洒水防尘，消除积尘现象。 3.回风流安设2道全断面喷雾并配合捕尘帘使用，有效降低粉尘浓度。 4.两顺槽按照要求设置隔爆设施，至少每周巡检维护1次，确保完好。 5.每次截割前对中间巷10m范围进行冲尘，防止积尘。 6.加强井下职工矿井防尘知识及安全风险管控培训工作。 7.入井职工必须随身携带自救器，当发生煤尘爆炸时应迅速佩戴自救器。 8.当作业地点发生煤尘爆炸时，必须立即撤离现场并汇报调度信息中心。 | 综采一区 | 孙晓成 | 2023.06 | 通防科 顾 野 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 23下10综放工作面 | 冲击 地压 | 重大 | 23下10综放工作面为孤岛工作面，回采期间综合评价具有中等冲击风险。 11月份回采期间，轨顺处于距切眼360～510m范围，受煤厚变化、相邻采空区、埋深（581m）影响，具有中等冲击风险；运顺距切眼395～418m范围，受F20901断层（落差3.2m）、相邻采空区、埋深（575m）影响，具有中等冲击风险；运顺距切眼418-540m，受相邻采空区、埋深（575m）影响，具有弱冲击风险。 23下10孤岛工作面回采期间按照重大风险管控。 | 1.采用微震监测系统、应力在线监测系统和钻屑法对工作面进行综合监测，发现异常及时预警，及时采取卸压措施。 2.回采期间评价的冲击危险区域，超前工作面250m施工预卸压钻孔，外错3上停采线区域回采前实施顶板爆破。 3.两顺槽超前支护采用顺槽支架配合单元支架，确保超前支护距离不小于120m，工作面及顺槽支架支护有效，满足初撑力要求，安装工作阻力上传系统，确保数据实时上传。 4.工作面及两顺槽超前300m范围严格执行防冲限员管理规定，实现人员精准定位。 5.老巷超前350m实行封闭管理，严禁人员入内。 6.弱冲击区域推进速度不大于6m/d，保持匀速推进。 7.严格落实冲击风险区域内刚性材料、设备生根固定，闲置的及时回收。 8.每周不少于2次对工作面风险管控措施情况进行排查，每周对防冲工程施工进行写实。 9.加强职工矿井冲击地压防治知识及安全风险管控培训工作。 10.入井职工必须携带自救器，解危卸压时，人员必须穿戴防冲服。 11.出现微震、应力、钻屑等监测预警及异常动力现象时，立即停止作业、切断电源、撤出人员，并电话汇报相关人员，组织实施解危措施，并进行效果检验。 | 综采一区 | 孙晓成 | 2023.06 | 防冲科 程传超 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | B13下06综采工作面 | 火灾 | 重大 A+ | B13下06综采工作面所采煤层自燃倾向性为Ⅱ类自燃，最短自然发火期为55天。 工作面启封后，对面内设备、顶板等进行维修维护，受漏风影响，采空区遗煤存在自燃的火灾风险。 B13下06综采工作面正常生产期间，工作面过2条老巷，分别为13下10运顺、13下08运顺，过8条断层，其中断层F11002影响200m，断层F1813影响126m，断层F105影响80m。过断层及老巷期间，工作面推进缓慢，丢煤在氧化带中长期氧化，存在自燃的火灾风险。 | 1.启封期间，严格执行《B13下06综采工作面启封防灭火期间安全技术措施》。 2.对工作面做好气体取样分析，加强气体监测。 3.在工作面两端头采取喷涂堵漏措施，恢复工作面挡风帘导风帘使用，减少向采空区漏风。 4.在工作面90#～203#架间每架施工2个φ25mm的钻孔，深度不少于3m，每5组支架施工φ51mm钻孔，深度不少于15m。 5.对工作面钻孔及两端头隔离墙内压注凝胶形成隔离段，覆盖丢煤，减少漏风。 6.对工作面架后喷洒MEA阻化剂，覆盖煤体减少煤炭氧化。 7.压注惰性气体，根据实际需要，利用预埋管路对工作面采空区压注惰性气体惰化采空区气体。 8.正常生产后，严格执行《B13下06综采工作面回采期间专项防灭火安全技术措施》。 9.加强对采空区发火指标气体、有害气体的连续监测和预测预报，定期对两侧采空区气体取样化验。 10.利用KJ95X安全监控系统,随时监测工作面气体情况。 11.持续开展对采空区的预防性注惰性气体、注浆（凝胶）工作，对煤壁破碎地点、停采线进行喷浆处理。 12.揭露断层面时在架间、架后进行打眼压注凝胶。 13.两顺槽每隔20m挂带经纬网的柔性挡风帘，每隔30-50m施工2道隔离墙。 14.定期对进回风端头和架后丢煤区喷洒MEA防灭火阻化剂。 15.受断层和接露老巷影响工作面推进缓慢时，通过采空区预埋的注浆管路进行注浆。 16.提高工作面的煤炭回收率，减少丢煤。 17.加强井下职工矿井火灾防治知识及安全风险管控培训工作。 18.入井职工必须随身携带自救器，当发生火灾时应迅速佩戴自救器。 19.当作业地点发生火灾时，必须立即停止工作采取有效措施处理并汇报调度信息中心，若灾情无法得到有效控制，要妥善撤离现场。 | 通防工区综采二区 | 孙晓成 | 2022.12 | 通防科 顾 野 | 安全监察处 郑灿广 |

附件2

2022年11月份较大安全风险辨识汇总表

| 序号 | 风险地点 | 风险 类别 | 风险 等级 | 风险描述 | 管控措施 | 管控单位 | 管控负责人 | 预计消 除日期 | 技术指导部门及负责人 | 监督部门及负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23下10综放工作面 | 冒顶 （片帮） | 较大 | 11月份工作面计划推进146.25m，工作面回采过程中存在周期来压，过F4H04（H=1.4m）、F21010（H=0.8m）、F20901（H=2.5m）、F20902（H=0.7m）、F21009（H=0.5m）断层，工作面过中间巷1条，生产过程中顶板管理难度大，存在冒顶（片帮）风险。 | 1.严格执行《23下10综放工作面作业规程》、《23下10综放工作面过断层安全技术措施》、《23下10综放工作面顶板管理专项安全技术措施》、《23下10综放工作面过中间巷专项安全技术措施》等措施。 2.加强顶板管理，确保工作面支架和两顺槽单元支架支撑力满足要求，超前支护距离满足支护要求。 3.加强矿压观察，对矿压异常区域及时加强支护，严格执行敲帮问顶、围岩观测制度。 4.加强支架检修力度，确保支架支护效果，两顺槽顶板来压时及时补强支护，确保支护强度满足要求。 5.工作面过断层时，出现顶板破碎及时拉移超前支架、超前支护锚索或锚杆、注浆加固等措施维护顶板。 6.工作面过中间巷期间加强顶板管控，严格控制层位，沿中间巷顶板回采，落实巷道补强支护措施。 | 综采一区 | 蒋 洋 | 2023.06 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 93下11-1综采工作面 | 火灾 | 较大 | 93下11-1综采工作面所采煤层自燃倾向性为Ⅱ类自燃，最短自然发火期50天，平均煤厚3.2m，煤机割煤高度3.2m。 工作面部分区域距3上采空区层间距较小，回采后三上、三下采空区连成一片，11月份受F91013（H=1.0m）等断层影响，工作面可能推进速度较慢，回采过程中存在火灾风险。 | 1.严格执行《93下11-1综采工作面防灭火专项安全技术措施》。 2.回采期间提高回采率，减少采空区丢煤。 3.完善工作面安全监控系统、束管监测系统及注胶等防灭火系统。 4.持续开展对采空区的预防性注惰性气体、注浆（凝胶）工作。 5.两顺槽每间隔20m挂带经纬网的柔性挡风帘，维护好工作面挡风帘，每隔30-50m施工1道隔离墙封堵漏风。 6.每天对进回风端头、架后丢煤区喷洒MEA防灭火阻化剂。 7.受断层影响工作面推进缓慢时，通过采空区预埋的注浆管路进行注浆。 8.工作面揭露断层面时在架间、架后进行打眼压注凝胶。 | 综采三区 | 蒋 洋 郭传清 | 2022.12 | 通防科 顾 野 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 93下11-1综采工作面 | 煤尘 爆炸 | 较大 | 93下11-1综采工作面所采煤层，煤尘具有爆炸性,火焰长度>400mm，抑制煤尘爆炸最低岩粉量70%。 工作面生产时，割煤、移架、运输等环节产尘多，有煤尘爆炸风险。 | 1.生产期间，开启煤机内外喷雾、使用好架间、放煤喷雾，各转载点开启转载点喷雾，确保雾化效果良好。 2.严格落实防尘制度，每班洒水防尘，消除积尘现象。 3.回风流安设2道全断面喷雾并配合捕尘帘使用，有效降低粉尘浓度。 4.两顺槽按照要求设置隔爆设施，至少每周巡检维护1次，确保完好。 5.每次截割前对中间巷10m范围进行冲尘，防止积尘。 | 综采三区 | 蒋 洋 郭传清 | 2022.12 | 通防科 顾 野 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 93下11缩面轨顺 | 冒顶 （片帮） | 较大 | 93下11缩面轨顺向前掘进将揭露F222（H=9.7m）正断层，需8°下山穿煤变坡，穿煤及过断层期间顶板局部顶板破碎，顶板管理难度大，存在冒顶（片帮）风险。 | 1.严格执行专项过断层安全技术措施。 2.掘进施工中严格执行敲帮问顶制度，使用好临时支护及迎头护网；标好腰线严格按中腰线施工。 3.顶板破碎小循环掘进，及时采取打设超前控制好顶板；穿煤时控制好坡度，采取加密锚索梁架棚或架棚复合支护，保证锚索深入稳定岩层1米以上。 4.过断层期间断层面前后采取加密锚索吊U型梁架棚复合支护，延伸到正常段5米以上；下盘处及时打设离层仪加强观测。加强超前探测，根据探测情况及时调整施工坡度。 | 掘进二区 | 姜二虎 | 2022.11 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 93下11-1综采工作面 | 冒顶（片帮） | 较大 | 11月份工作面计划推进112.5m，工作面回采过程中存在周期来压，过SF91313（H=3.5m）、9F5（H=0-5m）、SF91011（H=4.3m）、F91105（H=2.0m）等断层，两巷部分区域顶板破碎，现场顶板管理难度大，存在冒顶（片帮）风险。 | 1.严格执行《93下11-1综采工作面作业规程》、《93下11-1综采工作面过断层安全技术措施》、《93下11-1综采工作面顶板管理专项安全技术措施》等措施。 2.加强顶板管理，确保工作面支架和两顺槽单元支架支撑力满足要求，超前支护距离满足支护要求。 3.加强矿压观察，对矿压异常区域及时加强支护，严格执行敲帮问顶、围岩观测制度。 4.加强支架检修力度，确保支架支护效果，两顺槽顶板来压时及时补强支护，确保支护强度满足要求。 5.工作面过断层时，出现顶板破碎及时拉移超前支架、超前支护锚索或锚杆、注浆加固等措施维护顶板。 6.工作面两巷架棚加强支护区，落实好巡查管理制度，及时处理自降、失效单体，保证支护强度；落实好单元支架初撑力管理制度，防止破坏原有架棚支护。 | 综采三区 | 蒋 洋 | 2022.12 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 93下11-2工作面安装 | 运输 | 较大 | 93下11-2工作面需安装SGZ1000/1200型前部运输机1套、MG750/1860-WD型采煤机1部、液压支架216组（ZY11000/23/43型83组，重量35.54t）等设备；工作面计划11月份中旬开始优先安装斜切眼支架约92组。 93下11-2扩面轨顺运输方式采用2台8驱柴油单轨吊机车；扩面轨顺安装经-740辅助运输巷斜巷底车场地轨换装单轨吊机车，单轨吊机车24t、38t起吊梁在前顶车前进，经-740辅助运输巷斜巷（12°）-胶轮车公路-93下09轨顺联络巷-93下09轨顺-93下11-2轨顺-93下11-2切眼-93下11扩面轨顺组装后采用对拉绞车经地轨运输至扩面轨顺内摆放。 在安装设备装封车、绞车拖运及单轨吊运输过程中，存在运输风险。 | 1.严格执行93下11-2工作面安装作业规程及其它相关安全技术措施。 2.每班作业前，必须对顶板及运输线路进行全面检查，确认无问题后，方可施工。 3.严格执行单轨吊、拖移绞车等运输管理规定，对沿线各类设备安全设施、线路进行认真检查，确保系统完好，齐全可靠。 4.拖运、运输作业过程中，人员注意安全站位。 | 安撤五队 | 蒋 洋 | 2022.12 | 生产技术科 白林国 综机中心 姜庆波 | 安全监察处 郑灿广 |
|  | 93下11-2工作面安装 | 起重 伤害 | 较大 | 93下11-2工作面需安装SGZ1000/1200型前部运输机1套、MG750/1860-WD型采煤机1部、液压支架216组（ZY11000/23/43型83组，重量35.54t）等设备；工作面计划11月份中旬开始优先安装斜切眼支架约92组。 在设备装卸车、起吊安装过程中，存在断绳、断链、崩弹伤人的风险。 | 1.严格执行93下11-2工作面安装作业规程及其它相关安全技术措施。 2.每次起重前，必须对吊点、吊具及各连接件进行全面检查，确认安全后，方可进行起重作业。 3.设备起重作业过程中，人员注意安全站位。 | 安撤五队 | 蒋 洋 | 2022.12 | 生产技术科 白林国 综机中心 姜庆波 | 安全监察处 郑灿广 |

附件3

2022年11月份一般安全风险辨识汇总表

| 序号 | 风险地点 | 风险 类型 | 风险等级 | 风险描述 | 管控措施 | 管控单位 | 管控负 责人 | 预计消 除日期 | 技术指导部门及负责人 | 监督部门 及负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 133上03切眼导硐 | 冒顶（片帮） | 一般 | 拐弯抹角处顶板跨度大，掘进期间遇顶板破碎，顶板压力显现，特别是过断层、过地质构造带等特殊地点时易发生冒顶（片帮）的风险。 | 1.严格执行《133上03切眼导硐作业规程》。 2.加强顶板管理，掘进施工中严格执行敲帮问顶制度，使用好临时支护，顶板破碎小循环掘进及时施工超前锚杆控制迎头顶板。 3.拐弯开口前后提前采取架棚复合支护，开口跨度大提前采取架设抬棚进行加强支护；过断层、过地质构造带期间及时采取锚索梁架棚复合支护进行加强支护。加强超前探测，严格按中线施工控制好施工坡度。 | 掘进一区 | 刘振 | 2022.11.25 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 马飞 |
|  | 93下11 缩面轨顺 | 冲击 地压 | 一般 | 93下11工作面掘进期间综合评价具有中等冲击风险。 11月份93下11缩面轨顺掘进期间，距开口151-463m，受埋深（755m）、F222断层（落差9.8m）影响，具有弱冲击风险。 | 1.采用微震监测系统、应力在线监测系统及钻屑法对工作面进行综合监测，发现异常及时预警，及时采取卸压措施。 2.掘进期间煤巷区域对冲击区域施工大直径预卸压钻孔，迎头卸压钻孔确保不小于10m卸压保护带，帮部滞后迎头不大于10m，孔深15m，弱冲击风险区域钻孔间距不大于3m；过断层留底煤区域及时采取爆破断底措施。 3.掘进期间严格执行防冲限员管理规定。 4.弱冲击风险区域掘进速度不大于15m/d。 5.严格执行冲击风险区域物料、管路固定及锚杆防崩等防冲管理规定。 | 掘进二区 | 马勇 | 2022.12.31 | 防冲科 程传超 | 安全监察处 张华 |
|  | 十二采区回风巷 | 冒顶（片帮） | 一般 | 掘进期间遇顶板破碎，顶板压力显现，特别是过断层、过地质构造带等特殊地点时易发生冒顶（片帮）的风险。 | 1.严格执行相关安全技术措施。 2.加强顶板管理，掘进施工中严格执行敲帮问顶制度，使用好临时支护，顶板破碎小循环掘进及时施工超前锚杆控制迎头顶板。 3.过断层、过地质构造带期间及时采取锚索梁架棚复合支护进行加强支护。加强超前探测，严格按中线施工控制好施工坡度。 | 掘进二区 | 马勇 | 2022.11.04 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 马 飞 |
|  | 93下11-2 工作面 探查 | 水灾 | 一般 | 93下11-2工作面基本顶岩性为中砂岩，平均厚度20.95m，富水性弱。基本底为粉砂岩，平均厚度6.35m。工作面回采前需查明煤层顶底板相对低阻异常区。 | 1.工作面回采前，采用音频电透视物探方法，查明煤层顶底板相对低阻异常区。 2.根据物探成果报告，编制验证钻孔施工设计措施。 3.严格按照设计措施施工验证钻孔。 | 综采一区 通防工区 | 王明波 徐振波 | 2022.12.31 | 地质测量科 周恒心 | 安全监察处 周加兰 |
|  | 133上03-1辅顺 | 冒顶（片帮） | 一般 | 掘进期间遇顶板破碎，顶板压力显现，特别是过断层、过地质构造带等特殊地点时易发生冒顶（片帮）的风险。 | 1.严格执行相关安全技术措施。 2.加强顶板管理，掘进施工中严格执行敲帮问顶制度，使用好临时支护，顶板破碎小循环掘进及时施工超前锚杆控制迎头顶板。 3.过断层、过地质构造带期间及时采取锚索梁架棚复合支护进行加强支护。加强超前探测，严格按中线施工控制好施工坡度。 | 掘进一区 | 刘振 | 2022.12.10 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 马飞 |
|  | 133上03-1 辅顺 | 冲击 地压 | 一般 | 133上03工作面掘进期间综合评价具有中等冲击风险。 11月份133上03辅运掘进期间，受埋深（825m）、临近13F13断层（落差0-30m）影响，具有弱冲击风险。 | 1.采用微震监测系统、应力在线监测系统及钻屑法对工作面冲击区域进行综合监测，发现异常及时预警，及时采取卸压措施。 2.掘进期间对冲击区域施工大直径预卸压钻孔，迎头卸压钻孔确保不小于10m卸压保护带，帮部滞后迎头不大于10m，孔深10m，弱冲击风险区域钻孔间距不大于3m。 3.掘进期间严格执行防冲限员管理规定。 4.弱冲击风险区域掘进速度不大于15m/d。 5.严格执行冲击风险区域物料、管路固定及锚杆防崩等防冲管理规定。 | 掘进一区 | 刘振 | 2022.11.20 | 防冲科 程传超 | 安全监察处 张华 |
|  | 四采轨道下山排水 | 水灾 | 一般 | 四采轨道下山排放四采老空区积水，存在排水进度快补给水突然增大，水淹设备的风险。 | 1.完善排水点排水系统，加强现场排水系统检修维护。 2.加强水文地质观测。 | 机电工区 | 李志朝 | 2022.12.31 | 地质测量科 周恒心 | 安全监察处 周加兰 |
|  | 十二采区回风巷尾部联络巷 | 瓦斯 | 一般 | 十二采区回风巷尾部联络巷与-740回风巷贯通，存在局部通风系统紊乱的风险。 | 1.提前编制《十二采区回风巷尾部联络巷与-740回风巷贯通安全技术措施》并严格执行。 2.提前施工通风设施控制风量，贯通后及时调整通风系统，对通风系统进行测定。 | 掘进二区 通防工区 | 马 勇 徐振波 | 2022.11.30 | 通防科 顾野 | 安全监察处 周加兰 |
|  | 十三采区皮带机头段 | 冒顶（片帮） | 一般 | 掘进期间遇顶板破碎，顶板压力显现，特别是过断层、过地质构造带等特殊地点时易发生冒顶（片帮）的风险。 | 1.严格执行安全技术措施。 2.掘进施工中严格执行敲帮问顶制度，使用好临时支护及迎头护网。严格按正规循环作业，严禁空顶空帮。大断面缩小锚索排距，加密锚索进行加强支护。 3.加强顶板管理，顶板破碎小循环掘进，及时施工超前锚杆控制迎头顶板；加强支护质量管控，确保支护质量合格。 | 掘进二区 | 马勇 | 2022.11.26 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 马飞 |
|  | 133上03辅顺机头段 | 冒顶（片帮） | 一般 | 向前掘进将于十三采皮带下山过立交（层间距5米），过立交时顶板管理难度大易发生冒顶（片帮）的风险。 | 1.提前编制专项安全技术措施并严格执行。 2.加强顶板管理，掘进施工中严格执行敲帮问顶制度，使用好临时支护，顶板破碎小循环掘进及时施工超前锚杆控制迎头顶板。 3.过立交前提前在立交下方采取架棚进行加强支护，控制好腰线严格按坡度施工，立交前后采取加密锚索梁进行加强支护。 | 掘进一区 | 刘振 | 2022.12.15 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 马飞 |
|  | 十二采区回风巷尾部联络巷 | 冒顶（片帮） | 一般 | 拐弯处及与-740水平二部胶带巷贯通时跨度大，掘进期间遇顶板破碎，顶板压力显现时易发生冒顶（片帮）的风险。 | 1.严格执行《十二采区回风巷尾部联络巷作业规程》。 2.加强顶板管理，掘进施工中严格执行敲帮问顶制度，使用好临时支护，顶板破碎小循环掘进及时施工超前锚杆控制迎头顶板。 3.拐弯前后采取加密锚索进行加强支护；过断层、过地质构造带期间及时采取锚索梁架棚复合支护进行加强支护。严格按中线施工，控制好施工坡度。 | 掘进二区 | 马勇 | 2022.11.26 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 马飞 |
|  | 十二采 回风巷尾部联络巷 | 冲击 地压 | 一般 | 十二采回风巷掘进期间综合评价具有中等冲击风险。 11月份十二采回风巷尾部联络巷掘进期间，受埋深（748m）、临近F205断层（落差0-45m）影响，具有弱冲击风险。 | 1.采用微震监测系统、应力在线监测系统及钻屑法对工作面冲击区域进行综合监测，发现异常及时预警，及时采取卸压措施。 2.掘进期间对冲击区域施工大直径预卸压钻孔，迎头卸压钻孔确保不小于10m卸压保护带，帮部滞后迎头不大于10m，孔深15m，弱冲击风险区域钻孔间距不大于3m。 3.掘进期间严格执行防冲限员管理规定。 4.弱冲击风险区域掘进速度不大于15m/d。 5.严格执行冲击风险区域物料、管路固定及锚杆防崩等防冲管理规定。 | 掘进二区 | 马勇 | 2022.11.26 | 防冲科 程传超 | 安全监察处 张华 |
|  | 十二采 回风巷 | 冲击 地压 | 一般 | 十二采回风巷掘进期间综合评价具有中等冲击风险。 11月份十二采回风巷掘进期间，距开口1035-1094m，受埋深（748m）、临近F205断层（落差0-45m）影响，具有弱冲击风险。 | 1.采用微震监测系统、应力在线监测系统及钻屑法对工作面冲击区域进行综合监测，发现异常及时预警，及时采取卸压措施。 2.掘进期间对冲击区域施工大直径预卸压钻孔，迎头卸压钻孔确保不小于10m卸压保护带，帮部滞后迎头不大于10m，孔深15m，弱冲击风险区域钻孔间距不大于3m。 3.掘进期间严格执行防冲限员管理规定。 4.弱冲击风险区域掘进速度不大于15m/d。 5.严格执行冲击风险区域物料、管路固定及锚杆防崩等防冲管理规定。 | 掘进二区 | 马勇 | 2022.11.04 | 防冲科 程传超 | 安全监察处 张华 |
|  | 主井 | 高处 坠落 | 一般 | 主井使用球扁钢组合罐道规格为200×187×12000mm。 11月份计划更换主井组合罐道4根，施工期间存在高处坠落风险。 | 1.严格执行《更换主井组合罐道施工安全技术措施》。 2.关闭主井西侧和东侧小门，关闭装载站皮带机头小门，关闭东绕道防尘门，防止无关人员进入；提前清理箕斗、套架梁的积煤。 3.井筒及靠近井筒2m范围内，佩戴合格的安全带，牢固生根；施工工器具拴好保险绳。 | 运转工区 | 史凯 | 2022.11.30 | 机电管理科 王玉东 | 安全监察处 周加兰 |
|  | 主井 | 起重 伤害 | 一般 | 主井使用球扁钢组合罐道规格为200×187×12000mm。 11月份计划更换主井组合罐道4根，施工期间存在起重风险。 | 1.严格执行《更换主井组合罐道施工安全技术措施》。 2.严格检查葫芦、钢丝绳等起吊工器具，确保起吊安全系数不小于6，工器具无断丝、变形、闭锁损坏等缺陷，施工过程中人员全部撤离起吊范围。 | 运转工区 | 史凯 | 2022.11.30 | 机电管理科 王玉东 | 安全监察处 周加兰 |
|  | 103下04 胶顺 | 冒顶（片帮） | 一般 | 掘进期间遇顶板破碎，顶板压力显现，特别是过断层、过地质构造带等特殊地点时易发生冒顶（片帮）的风险。 | 1.严格执行相关安全技术措施。 2.加强顶板管理，掘进施工中严格执行敲帮问顶制度，使用好临时支护，顶板破碎小循环掘进及时施工超前锚杆控制迎头顶板。 3.过断层、过地质构造带期间及时采取锚索梁架棚架棚复合支护进行加强支护。加强超前探测，严格按中线施工控制好施工坡度。 | 掘进一区 | 刘振 | 2022.12.20 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 马飞 |
|  | 103下04 胶顺 | 冲击 地压 | 一般 | 103下04工作面掘进期间综合评价具有中等冲击风险。 11月份103下04胶顺掘进期间，距开口210-377m，受埋深（755m）影响，具有弱冲击风险。 | 1.采用微震监测系统、应力在线监测系统及钻屑法对工作面冲击区域进行综合监测，发现异常及时预警，及时采取卸压措施。 2.对冲击区域施工大直径预卸压钻孔，迎头钻孔深度原则25m，确保不小于10m卸压保护带，弱冲击区域帮部钻孔间距3m，孔深25m。 3.掘进期间严格执行防冲限员管理规定。 4.弱冲击风险区域掘进速度不大于12m/d。 5.严格执行冲击风险区域物料、管路固定及锚杆防崩等防冲管理规定。 | 掘进一区 | 刘振 | 2022.12.07 | 防冲科 程传超 | 安全监察处 张华 |
|  | 33下02 运顺综机设备撤除 | 运输 | 一般 | 33下02运顺需撤除DSJ120皮带机1套、运顺顺槽支架及单元支架、转载机及破碎机1套、电泵站1套等设备。 在撤除设备装封车及运输过程中，存在跑车、超载、超速、刹车失灵、行车行人等伤人的运输风险。 | 1.严格执行《33下02运顺综机设备撤除安全技术措施》。 2.每班作业前，必须对顶板及运输线路进行全面检查，确认无问题后，方可施工。 3.严格执行胶轮车、拖移绞车等运输管理规定，对沿线各类设备安全设施、线路进行认真检查，确保系统完好，齐全可靠。 4.拖运、运输作业过程中，人员注意安全站位。 | 生产准备 工区 | 孟现明 | 2022.11.30 | 生产技术科白林国 | 安全监察处周加兰 |
|  | 33下02 运顺综机设备撤除 | 起重伤害 | 一般 | 33下02运顺需撤除DSJ120皮带机1套、运顺顺槽支架及单元支架、转载机及破碎机1套、电泵站1套等设备。 在撤除设备装封车及起吊过程中，存在断绳、断链、崩弹伤人的起重风险。 | 1.严格执行《33下02运顺综机设备撤除安全技术措施》。 2.每次起重前，必须对吊点、吊具及各连接件进行全面检查，确认安全后，方可进行起重作业。 3.绞车拖运、设备起重作业过程中，清理人员、人员注意安全站位。受阻、卸力时要查明原因。 | 生产准备 工区 | 孟现明 | 2022.11.30 | 综机中心 姜庆波 | 安全监察处 林万国 |
|  | B13下06 综采工作面 | 冒顶（片帮） | 一般 | 11月份工作面计划启封，工作面启封后维护顶板，由于工作面封闭时间较长，工作面支架可能存在自降的问题，现场存在冒顶（片帮）风险。 | 1.工作面启封后对面内顶板进行排查，全面掌握现场顶板冒落、片帮等情况。 2.顶板冒落区域，首先完好支架功能，使其起到安全支护作用，后对顶板破碎区采取接顶措施，保证顶板得到有效支护。 3.支架升架困难区域，使用单体液压支柱配合升架，使其达到有效支护高度，有效维护顶板。 4.顶板维护作业期间执行好相关安全技术措施，现场执行好“敲帮问顶”制度，人员站位安全可靠。 5.完善支架功能，尽可能快速恢复现场支架支护功能，确保支架支护效果。 | 综采二区 | 张宝国 | 2022.12.31 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 林万国 |
|  | 9311-2 轨顺 | 冒顶（片帮） | 一般 | 轨顺架棚段压力显现顶板压力大，为保证下一步工作面安装要求需进行扩刷，施工时顶板管理难度大易发生冒顶（片帮）的风险。 | 1.提前编制专项安全技术措施并严格执行。 2.加强顶板管理，掘进施工中严格执行敲帮问顶制度，使用好临时支护；缩小锚索排距，顶板破碎小循环掘进及时施工超前锚杆控制迎头顶板。严格按正规循环作业，严禁空顶空帮及时进行支护。 3.采用巷修机施工时注意人员站位，施工时安排专人监护，确需改支单体提前在合适位置支设单体，按照先支后回原则；压力大时采取套棚方式进行加强支护。 | 掘进二区 | 马勇 | 2022.12.15 | 生产技术科 白林国 | 安全监察处 马飞 |
|  | 93下11-2 轨顺 | 冲击 地压 | 一般 | 93下11-2工作面掘进期间综合评价具有中等冲击风险。 11月份93下11-2轨顺距切眼65m范围为满足安装要求，需要进行扩刷，扩刷期间受埋深（775m）、93下09采空区、煤柱影响，具有弱冲击风险。 | 1.采用微震监测系统、应力在线监测系统及钻屑法对工作面冲击区域进行综合监测，发现异常及时预警，及时采取卸压措施。 2.对冲击区域超前施工大直径预卸压钻孔，弱冲击区域帮部钻孔间距3m，孔深15m。 3.扩刷期间严格执行防冲限员管理规定。 4.弱冲击风险区域扩刷速度不大于15m/d。 5.严格执行冲击风险区域物料、管路固定及锚杆防崩等防冲管理规定。 | 掘进二区 | 马勇 | 2022.12.15 | 防冲科 程传超 | 安全监察处 张华 |
|  | 选煤中心 运输系统 | 火灾 | 一般 | 选煤中心胶带运输系统，可能出现胶带跑偏,积煤磨胶带,托辊、滚筒运转异常，电气设备维护不当产生电火花，保护装置不能正常使用、电缆桥架积尘、电缆接头发热等因素，存在火灾风险。 | 1.严格胶带接头硫化质量管控，及时调整胶带机跑偏，防止因跑偏导致胶带磨支腿或机架等情况发生。 2.定期对胶带卫生进行清理与防尘工作，防止积煤磨胶带。加强除尘设备设施的管理，保证除尘、降尘效果。对电缆桥架等进行人工除尘，避免煤尘堆积产生火灾隐患。 3.及时更换运转异常的上、下托辊及滚筒，防止托辊、滚筒局部发热，引发胶带着火。 4.现场严禁油脂存放，严格按照规定存放油脂。 5.加强电气设备日常检查维护，严格落实停送电工作的流程管控； 6.定期检查试验各种保护装置，确保其安全可靠。 | 选煤中心 | 韩兴勇 | 2022.12.31 | 机电管理科 王玉东 | 安全监察处周加兰 |
|  | 选煤中心皮带栈桥 | 坍塌 | 一般 | 栈桥转载点、支柱、牛腿坍塌（撞击、侧压力等）、栈桥断裂（大面积锈蚀严重、开焊，混凝土框架大面积裂缝等），相邻新建或改建建构筑物发生原地基扰动施工时，施工时安全防护措施不到位，存在坍塌风险。 | 1.从土建、钢构、设备负荷及监测四个方面制定栈桥完好标准，并制定检查表格，周期性对栈桥进行检查及监测； 2.列资金对全部的栈桥进行安全性鉴定，要求将每跨栈桥和每组支架分别作为一个单元进行鉴定，再根据栈桥所含的单元跨与组支架的鉴定等级对栈桥进行综合性评定。 3.对需要修缮的部位做标记并重点定期关注。 4.加强对栈桥的巡查，发现异常立即汇报车间值班人员，值班人员按程序向上级汇报、进行处理。 5.建立《选煤中心关于地面建（构）筑物检查的管理规定》，并按照管理规定实施管控。 | 选煤中心 | 韩兴勇 | 2022.12.31 | 机电管理科 王玉东 | 安全监察处周加兰 |

附件4

2022年11月份ABC级安全事故隐患汇总表

| 序号 | 隐患 地点 | 隐患 级别 | 隐患 类型 | 隐患描述 | 治理措施 | 预计解除 日期 | 治理 单位 | 治 理 负责人 | 监督单位 及负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南翼-740总回风巷 | C | 其他 | 南翼-740总回巷道123上02机头往外200m底鼓片帮，需进行落底巷修。 | 1.安排队伍进入巷修，严格执行巷修期间安全措施。 2.提前对落底段杂物进行清理。 3.底鼓严重段进行落底巷修，保证巷高满足通风需要；使用巷修机时注意人员站位。 | 2022.12.31 | 掘进二区 | 马 勇 | 生产技术科 白林国 |

附件5

2022年11月份重大灾害治理工程汇总表

| 序号 | 工程 名称 | 危害状况 | 防治措施 | 责任人 | 预计完 成日期 | 资金 计划 | 技术指导部门及负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 23下10综放面火灾重大灾害治理 | 23下10综放工作面平均煤厚为4.94m，煤机割煤高度3.0m，放煤平均高度1.94m；煤层自燃倾向性为自燃，最短自然发火期为50天。 11月份工作面通过F20901（H=3.2m）等断层，工作面北部方向为23下11综放面采空区、南部方向为23下09综放面采空区，相邻大面积采空区，回采期间该工作面和相邻采空区遗留有松散煤体，回采期间需采取综合防灭措施进行治理。 | 1.严格执行《23下10综放工作面防灭火专项安全技术措施》。 2.加强对采空区发火指标气体、有害气体的连续监测和预测预报，并定期对两侧采空区气体取样化验。 3.利用KJ95X安全监控系统,随时监测工作面气体情况。 4.持续开展对采空区的预防性注惰性气体、注浆（凝胶）工作，对煤壁破碎地点、停采线进行喷浆处理。 5.工作面揭露断层面时在架间、架后进行打眼压注凝胶。 6.两顺槽每隔20m挂带经纬网的柔性挡风帘，每隔30-50m施工2道隔离墙。 7.定期对进回风端头和架后丢煤区喷洒MEA防灭火阻化剂。 8.受断层和接露老巷影响工作面推进缓慢时，通过采空区预埋的注浆（惰气）管路进行注浆（惰气）。 9.提高工作面的煤炭回收率，减少丢煤。 10.加强井下职工矿井火灾防治知识及安全风险管控培训工作。 11.入井职工必须随身携带自救器，当发生火灾时应迅速佩戴自救器。 12.当作业地点发生火灾时，必须立即停止工作采取有效措施处理并汇报调度信息中心，若灾情无法得到有效控制，要妥善撤离现场。 | 孙晓成 | 2023.06.30 | 200万 | 济二煤矿 郭传清 |
|  | B13下06综采工作面火灾重大灾害治理 | B13下06综采工作面所采煤层自燃倾向性为Ⅱ类自燃，最短自然发火期为55天。B13下06综采工作面所采煤层自燃倾向性为Ⅱ类自燃，最短自然发火期为55天。 工作面启封后，对面内设备、顶板等进行维修维护，受漏风影响，采空区遗煤存在自燃的火灾风险。 B13下06综采工作面正常推进期间，工作面过2条老巷，分别为13下10运顺、13下08运顺，过断层8条，其中断层F11002影响推进200m，断层F1813影响推进126m，断层F105影响推进80m。过断层及老巷期间，工作面推进缓慢，丢煤在氧化带中长期氧化，需采取综合防灭措施进行治理。 | 1.严格执行《B13下06综采工作面回采期间专项防灭火安全技术措施》。 2.加强对采空区发火指标气体、有害气体的连续监测和预测预报，定期对两侧采空区气体取样化验。 3.利用KJ95X安全监控系统,随时监测工作面气体情况。 4.持续开展对采空区的预防性注惰性气体、注浆（凝胶）工作，对煤壁破碎地点、停采线进行喷浆处理。 5.揭露断层面时在架间、架后进行打眼压注凝胶。 6.两顺槽每隔20m挂带经纬网的柔性挡风帘，每隔30-50m施工2道隔离墙。 7.定期对进回风端头和架后丢煤区喷洒MEA防灭火阻化剂。 8.受断层和接露老巷影响工作面推进缓慢时，通过采空区预埋的注浆管路进行注浆。 9.提高工作面的煤炭回收率，减少丢煤。 10.加强井下职工矿井火灾防治知识及安全风险管控培训工作。 11.入井职工必须随身携带自救器，当发生火灾时应迅速佩戴自救器。 12.当作业地点发生火灾时，必须立即停止工作采取有效措施处理并汇报调度信息中心，若灾情无法得到有效控制，要妥善撤离现场。 | 孙晓成 | 2022.12.31 | 100万 | 济二煤矿 郭传清 |